РЕЦИРКУЛЯТОР БАКТЕРИЦИДНЫЙ

ВАЙЛЕТ-1

ВАЙЛЕТ-2

ПАСПОРТ

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Основные сведения об изделии

1.1.1 Рециркулятор бактерицидный ВАЙЛЕТ-__  №_________   __________

заводской номер        дата изготовления

(далее – изделие) предназначен для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей. Обеззараживание воздушного потока происходит в процессе его циркуляции через корпус, внутри которого размещены источники бактерицидного облучения.

1.1.2 Изготовитель:

ООО НПП «Стальэнерго»

Россия, 308036, г. Белгород, ул. Щорса, 45 «Г»

Тел: (4722) 52-17-20, факс: (4722) 52-17-95

E-mail: st@stalenergo.ru

Сайт: www.stalenergo.ru

1.2 Технические данные

1.2.1 Основные технические характеристики изделия приведены в таблице.

| Наименование параметра | ВАЙЛЕТ-1 | ВАЙЛЕТ-2 |
| --- | --- | --- |
| Рекомендуемая площадь помещения для обеззараживания, м2 (при высоте потолков до 3- метров) | до 20 | до 40 |
| Категория помещения в соответствии с руководством Р 3.5.1904-04 1) | III, IV, V | II, III, IV, V |
| Источник бактерицидного излучения | безозоновая бактерицидная лампа |
| Тип лампы | Osram HNS 15W G13 2) |
| Тип цоколя лампы | G13 |
| Длина волны преобладающего излучения, нм | 253,7 |
| Мощность лампы, Вт | 15 |
| Количество ламп, шт | 1 | 2 |
| Эффективный ресурс работы ламп, ч, не менее | 9000 |
| Мощность УФ-С излучения | 4,9 | 9,8 |
| Производительность (объем воздуха обеззараживаемый за один час) при номинальном напряжении, м3 | 14 | 26 |
| Уровень шума, дБ в режиме ДЕНЬ в режиме НОЧЬ | 27 - | 27 17 |
| Параметры электропитания | 230 В / 50 Гц |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 40 | 55 |
| Длина шнура подключения к электропитанию, м, не менее | 1,8 |
| Индикаторы работоспособности ламп | есть |
| Пылевой фильтр | есть |
| Материал корпуса | металл |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) | IP 20 |
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4.2 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 580x94х86 | 600x280x150 |
| Масса, кг, не более | 1,5 | 5,5 |
| Вариант установки | настенный настольный | настенный, напольный передвижной 3) |
| Примечание: 1) I - Операционные, предоперационные, родильные, стерильные зоны централизованных стерилизационных отделений, детские палаты роддомов, палаты для недоношенных и травмированных детей. II - Перевязочные, комнаты стерилизации и пастеризации грудного молока, палаты и отделения иммуноослабленных больных, палаты реанимационных отделений, помещения нестерильных зон централизованных стерилизационных отделений, бактериологические и вирусологические лаборатории, станции переливания крови, фармацевтические цеха по изготовлению стерильных лекарственных форм. III - Палаты, кабинеты и др. помещения лечебно-профилактических учреждений (не включенные в I и II категории). IV - Детские игровые комнаты, школьные классы, детские дома, дома инвалидов, бытовые помещения промышленных и общественных зданий с большим скоплением людей при длительном их пребывании. V - Курительные комнаты, общественные туалеты и лестничные площадки помещений лечебно-профилактических учреждений . 2) – Возможно применение ламп Philips TUV 15W SLV/25 с идентичными характеристиками; 3) – При установке на тележку, покупаемую по отдельному заказу |

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1 В комплект поставки входит:

Рециркулятор бактерицидный ВАЙЛЕТ-__		- 1 шт.;

Паспорт								- 1 шт.;

Упаковка								- 1 шт.

3 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Средний срок службы до списания 15 лет, в том числе срок хранения в упаковке в складских помещениях.

3.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента отгрузки.

3.3 Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

3.4 Гарантийный ремонт изделия производит завод-изготовитель.

3.5 На изделие, имеющее механические повреждения или признаки нарушения правил и условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, гарантия не распространяется.

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

4.1 Рециркулятор бактерицидный ВАЙЛЕТ-__ № _________________ ,

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП            ____________       _____________________        ________________

личная подпись		расшифровка подписи 		             дата

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

5.1 Рециркулятор бактерицидный ВАЙЛЕТ-__ № ________________

заводской номер

упакован ООО «Компания Стальэнерго» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

____________  _____________  _____________________  _______________

должность	           личная подпись                        расшифровка подписи                                      дата

6 РЕМОНТ

6.1 Потребитель, при выходе из строя изделия должен заполнить отрывной талон на ремонт, который вместе с изделием направить на предприятие-изготовитель. В талоне должно быть подробное описание неисправности с указанием условий ее проявления.

6.2 Транспортирование изделия для гарантийного ремонта осуществляется в заводской упаковке. При отсутствии заводской упаковки, изделие должно пересылаться в упаковке потребителя, исключающей механические повреждения.

6.3 После принятия предприятием-изготовителем изделия на гарантийное обслуживание, производится диагностика изделия с целью установления наличия (отсутствия), характера проявления и определения причин возникновения неисправности.

6.4 Если по результатам диагностики изделия подтверждается гарантийный случай, предприятие-изготовитель осуществляет гарантийный ремонт в течение 30 календарных дней. В случае отсутствия необходимых для выполнения гарантийного ремонта комплектующих (запасных частей), гарантийное обслуживание может быть продлено на срок не более 45 календарных дней с уведомлением об этом потребителя.

6.5 По окончании выполнения гарантийного или сервисного ремонта изделия, предприятие-изготовитель, с учетом содержащейся в Талоне на ремонт контактной информации о потребителе, уведомляет последнего о готовности к отгрузке изделия.

7 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

7.1 Учет технического обслуживания

| Дата | Вид технического обслуживания | Должность, фамилия и подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнившего работу | проверившего работу |  |

7.2 Учет выполнения работ

| Дата | Наименование работы и причина ее выполнения | Должность, фамилия и подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнившего работу | проверившего работу |  |

8 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.1 Во избежание воспаления, которое может быть вызвано УФ лучами при попадании в глаза, запрещается включать изделие при снятом кожухе без защитных очков.

8.2 Не проводить техническое обслуживание и ремонт изделия без отключения его от электросети.

8.3 ВНИМАНИЕ!

Если бактерицидная лампа разбилась, необходимо:

- надеть резиновые перчатки;

- собрать ртуть резиновой грушей или салфеткой, вымоченной в масле;

- осторожно собрать осколки;

- промыть место где разбилась лампа 1% раствором марганцовокислого калия («марганцовки»);

- тщательно проветрить помещение

9 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

9.1 Бактерицидные лампы, с истекшим сроком службы или вышедшие из строя, должны храниться запакованными в отдельном помещении. Утилизация бактерицидных ламп должна проводиться в соответствии с Постановлением правительства России №681 от 3 сентября 2010 г.